## Slide 1: Definition Leitungssatz RC 3
Vorschlag Stand 17.10.2025
verbaut in
PN 2470829-9
Stecker Modul 1
PN 2470646-9
18 x MQS
Stecker Modul 2
PN 2470649-9
4 x AMP MCP2.8
Stecker Modul 3
PN 2470653-9
4 x MATE-AX
(Mini-Coax)
Stecker 1pol ; PN 2-2310137-1
1 x MATE-AX (Mini-Coax)
Stecker 2pol ; PN 1418796-3
2 x AMP MCP2.8K (Kammer 1-2)
2 x 1,5mm² Einzelleitungen
1 x Coax-Leitung (RG174)
Stecker 10pol ; PN 2302475-1
10 x NanoMQS
1 x 0,35mm² UTP
1 x 0,13mm² Einzelleitung
MQS-Kontakt:
PN 2141824-1 (0,13mm²)
PN 5-928999-1 (0,35mm²)
NanoMQS-Kontakt:
PN 1-1703930-1 (0,13mm²)
PN 2-1703930-1 (0,35mm²)
AMP MCP Kontakt:
AMP MCP2.8K
PN 1241390-1
MATE-AX Kontakt:
MATE-AX 180°
PN 2298510-1
1
2
1
2
3
8
9
17
3
2
4
Cover
PN 2470839-1

## Slide 2: Stromlaufplan

## Slide 3: Definition Leitungssatz RC 3
3
2
4
Vorschlag Stand 09.10.2025
verbaut in
PN 2470829-9
Stecker 1pol ; PN 2-2310137-1
1 x MATE-AX (Mini-Coax)
Stecker 2pol ; PN 1418796-3
2 x AMP MCP2.8K (Kammer 1-2)
Stecker 10pol ; PN 2302475-1
10 x NanoMQS
Tape
400
300
100 (kann variiert werden)
200
200
540
Cover
PN 2470839-1
8
9
17
1
2
3
1
2
Stecker Modul 1
PN 2470646-9
18 x MQS
Stecker Modul 2
PN 2470649-9
4 x AMP MCP2.8
Stecker Modul 3
PN 2470653-9
4 x MATE-AX
(Mini-Coax)

## Slide 4: Geometrie

## Slide 5: 3D
TE auf neuen Stand gebracht, siehe step file. Lediglich für den „Stecker Modul 2“ gibt es eine Diskrepanz zwischen der Zeichnung und den gesendeten Steckerdaten. Hier habe ich den alten Datensatz beibehalten.
Zeichnung: PN 2470649-9
Datentransfer: PN 2470648-9

## Slide 6: KBL und VEC
KBL wurde aus dem EDAG KBL Export Metric exportiert.
Es gibt zwei Versionen der VEC-Datei: Eine wurde mit dem PREEvision-eigenen Export-Tool erstellt, die andere stammt aus dem EDAG VEC Metric Export.